## Slide 1
Проблемы перехода к безуглеродной промышленности
И.А. Башмаков

## Slide 2: Декарбонизация промышленности технически возможна к 2050 г. Правда, промышленные технологии еще дороги
Парижское соглашение, Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и пандемия COVID-19 создают новый контекст для развития промышленности.
Промышленные выбросы с 2000 года росли быстрее, чем выбросы в любом другом секторе, что обусловлено увеличением добычи и производства основных материалов.
В 21 веке четко прослеживается тенденция увеличения доли промышленности в общих выбросах парниковых газов
В отличие от глобальной энергоемкости, которая снижается, материалоемкость (используемый запас накопленного капитала на единицу валового внутреннего продукта (ВВП)) увеличивается.

## Slide 3: Добыча природного сырья – более 90 млрд. т в год К 2050 г. – 140-200 млрд. т в год. Производство многих базовых материалов растет быстрее ВВП

## Slide 4: Промышленность – крупнейший и быстрорастущий источник антропогенных выбросов ПГ. На нее приходится 25% нетто-выбросов, а с учетом scope 2 – 35%. Основной прирост с 2000 г. за счет Китая

## Slide 5: Нулевые чистые выбросы в промышленном секторе возможны
Доля выбросов, связанных с сжиганием промышленного топлива, снижается, тогда как доля выбросов растет за счет технологических выбросов, электрификации и косвенных выбросов, а также отходов.
Анализ сценариев показывает, что к 2050 году можно добиться значительного сокращения выбросов парниковых газов и даже почти нулевых выбросов в энергоемких отраслях (например, в производстве стали, пластмасс, аммиака и цемента).
Ключевые варианты смягчения последствий изменения климата, такие как эффективность использования материалов, экономика замкнутого цикла и новые первичные процессы и их прогресс в последние годы, все еще крайне слабо представлены в моделях комплексной оценки.

## Slide 6: Факторы декарбонизация в промышленности
Направления:
Снижение углеродоемксти электроэнергии и тепла
Повышение энергоэффективности
Снижение углеродоемкости используемого топлива (электрификация, водород, биомасса)
Снижение углеродо-емкости сырья (биомасса, водород и др.)
Материальная эффективность
Экономика замкнутого цикла
Захват, захоронение и использование углерода
Эти направления взаимосвязаны:
Применение CCUS понижает энергоэффективность
Рост использования вторичных материалов - повышает ее

## Slide 7: Потенциально могут появиться очень большие новые рынки электроэнергии и водорода в промышленности
Новые процессы базируются на использовании электроэнергии и водорода для использования в высокотемпературных процессах и процессах восстановления железа
При производстве пластиков – рециклирование и биопластик
При производстве цемента – электрификация и альтернативные виды сырья
При проиводстве аммиака – использование водорода

## Slide 8: Декарбонизация химической промышленности
Зрелые технологии
Новые технологии
CCUS
Использование топлива в качестве сырья

## Slide 9: Технологические возможности для промышленных материалов с очень низким или нулевым уровнем выбросов существуют
Электрификация становится ключевым вариантом смягчения последствий для промышленности в целом, а также для производства первичных и вторичных базовых материалов.
Углерод является ключевым строительным блоком в органических химикатах, топливе и материалах и останется важным элементом.
Затраты будут высокими для первичных производителей (это сильно влияет на конкурентоспособность), но низкими для конечных потребителей и экономики в целом.
Существуют технологии производства стали с очень низким или нулевым уровнем выбросов, но их внедрение потребует интенсивных комплексных мер по эффективности использования материалов, рециркуляции и декарбонизации производства.
Существует варианты значительного сокращения выбросов ПГ в производстве цемента и бетона.

## Slide 10: Водород как сырье и как топливо. Спрос на водород в Китае

## Slide 11: Цементная промышленность. Первая часть пути в ЕС

## Slide 12: Цементная промышленность. Траектории к 2050 г.

## Slide 13: Глобальная цементная промышленность. Параметры 2050 г.

## Slide 14: Новые технологии в цементной промышленности. Технологий много. Необходим мониторинг технологического прогресса

## Slide 15: Черная металлургия. Траектории к 2050 г.
Технологическая структура в 2050 г.

## Slide 16: Отказ от ориентации на низкоуглеродные технологии при замене и модернизации – риск потери конкурентоспособности
Промышленные активы в России сравнительно старые
До 2050 г. потребуется замена многих мощностей
На какой технологической основе будет производиться эта замена?
сиреневая - Россия

## Slide 17: К 2060 г. выбросы на ныне действующих промышленных объектах снизятся до нуля, а в производстве будут доминировать новые технологии, которые разрабатываются сегодня
Уровень технической готовности новых технологий различается
Но именно они будут доминировать в середине века и потом
Новые технологии будут низкоуглеродными
Промышленность

## Slide 18: Новые технологии обходятся дороже. Отчасти это и вызывает потребность во введении цены на углерод для промышленности и в введении пограничных налогов на углерод
Пока производство базовых материалов по новым технологиям обходится на 20-100% дороже
Повышение цен конечного продукта не превышает 1%
Однако по соображениям конкурентоспособности правительства стараются защитить своих производителей за счет механизма пограничной коррекции
Цена на углерод и конкурентные позиции технологии доменная печь - конвертер

## Slide 19
Chart: 
| Scope 1 | Scope 1&2 | Scope 1 | Scope 1&2 | Scope 1 | Scope 1&2
Cement | 0.030928 | 0.032635 | 0.034875 | 0.036941 | 0.0039462 | 0.0043055
Aluminium | 109.0535 | 376.5706 | 114.9027 | 120.7956 | 0 | 0
Steel | 663.8329 | 710.5852 | 711.8006 | 758.3305 | 47.9677 | 47.7454
Electricity | 155.0629 | 155.0629 | 187.7096 | 187.7096 | 32.6466 | 32.6466
TOTAL (€ million) | 927.9802 | 1242.2514 | 1014.4477 | 1066.8726 | 80.6182 | 80.3963
Results for the Russian Federation
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Average annual additional costs can vary considerably across sectors
Key factors: trade volumes and emissions
Adoption of EU default emission intensities would generate the highest total costs when including Scope 1 and Scope 2 emissions
Largest tax burden expected on steel (highly traded product), but significant for aluminium and electricity too
Costs for cement are lower in absolute terms, but between 40% and 48% of exports value to the EU)

## Slide 20: Концепция механизма CBAM ∆ углеродоемкости*∆ цены на углерод
Для сокращения дельт и минимизации потерь от введения CBAM необходимо:
Сформировать систему отчетности по ПГ
Создать систему бенчмарикинга по уровню углеродоемкости промышленной продукции
Разработать Планы по декарбонизации, согласованные правительством и отраслевыми ассоциациями, и на их основе снижать углеродоемкость промышленной продукции
Снижать углеродоемкость производства электрической и тепловой энергии
Вводить механизмы с ценой на углерод

## Slide 21: Для инвентаризации выбросов в промышленности нужен удобный калькулятор
Table1s1
Table1s2
Table1.A(a)s1
Table1.A(a)s2
Table1.A(a)s3
Table1.A(a)s4
Table1.A(b)
Table1.A(c)
Table1.A(d)
Table1.B.1
Table1.B.2
Table1.C
Table1.D
Table2(I)s1
Table2(I)s2
Table2(I).A-Hs1
Table2(I).A-Hs2
Table2(II)
Table2(II)B-Hs1
Table2(II)B-Hs2
Table3s1
Table3s2
Table3.As1
Table3.As2
Table3.B(a)s1
Table3.B(a)s2
Table3.B(b)
Table3.C
Table3.D
Table3.E
Table3.F
Table3.G-I
Table4
Table4.1
Table4.A
Table4.B
Table4.C
Table4.D
Table4.E
Table4.F
Table4(I)
Table4(II)
Table4(III)
Table4(IV)
Table4(V)
Table4.Gs1
Table4.Gs2
Table5
Table5.A
Table5.B
Table5.C
Table5.D
Summary1.As1
Summary1.As2
Summary1.As3
Summary2
Summary3s1
Summary3s2
Table6
Table7
Table8s1
Table8s2
Table8s3
Table8s4
Table9
Table10s1
Table10s2
Table10s3
Table10s4
Table10s5
Table10s6
NIR-1
NIR-2
NIR-2.1
NIR-3
4(KP)Recalculations
4(KP)
4(KP-I)A.1
4(KP-I)A.1.1
4(KP-I)A.2
4(KP-I)A.2.1
4(KP-I)B.1
4(KP-I)B.1.1
4(KP-I)B.1.2
4(KP-I)B.1.3
4(KP-I)B.2
4(KP-I)B.3
4(KP-I)B.4
4(KP-I)B.5
4(KP-I)C
4(KP-II)1
4(KP-II)2
4(KP-II)3
4(KP-II)4
accounting
Это позволит:
обеспечить методическое единообразие и соответствие международным требованиям к отчетности
повысить эффективность обучения по формированию отчетности
повысить производительность формирования и точность отчетов по выбросам ПГ
упростить процедуры верификации отчетов
при формировании отчетов учитывать информацию, которая нужна для бенчмаркинга
нужно в максимальной степени использовать данные форм статистической отчетности предприятий
Перечень таблиц в национальной инвентаризации
Национальная инвентаризация – база

## Slide 22
Приглашаем на семинар
Показатели промышленного развития с низким уровнем выбросов в ЕС и в мире / «Зеленая сделка» ЕС»
Центр энергоэффективности – XXI век
Содействие в организации:
Семинар 23 апреля 2021 г.

## Slide 23
Точная дата семинара и много интересных материалов на новом сайте www.cenef-xxi.ru
Low carbon development myth breaker

## Slide 24
Спасибо за внимание!
Центр энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI) Мы тратим свою энергию, чтобы экономить вашу! Если Ваша задача имеет решение – мы его найдем! (499) 120-9209 cenef@co.ru

## Slide 25: Программа ликвидации технологического разрыва в сфере энергоэффективности
Правительству Российской Федерации необходимо разработать новую Государственную программу «Энергоэффективная Россия», которая должна:
  охватывать все сектора экономики,
  иметь комплексный характер,
  учитывать перспективы внедрения наилучших доступных технологий и содержать:
    целевые показатели повышения энергоэффективности для экономики в целом и по основным ее секторам;
    механизмы финансирования, стимулирования, управления и координации деятельности по ее реализации;
    план совершенствования нормативно-правовой базы